柳江区自建房租住场所消防安全管理暂行办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为加强本区自建房租住场所的消防安全管理，确保人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国消防法>办法》等，结合本区实际，制定本办法。

第二条 本区行政区域内自建房租住场所管理工作适用本办法。

本办法未作规定的，适用有关法律、法规的规定。

第三条 本办法所指的自建房租住场所是指以盈利为目的，租用村（居）民自建房用于住宿或者兼用于居住的场所。

第四条 区人民政府应当加强对本行政区域内自建房租住场所管理工作的领导，落实消防工作责任制，健全自建房租住场所消防安全管理工作协调机制，研究解决自建房租住场所消防安全管理重大问题。

各镇人民政府、街道办事处应当部署自建房租住场所消防安全整治工作，组织并指导社区、村（居）民委员会开展自建房租住场所消防安全检查，督促整改隐患。

第五条 区人民政府应急管理部门对本行政区域内的自建房租住场所消防安全工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。

公安、自然资源和规划、住房城乡建设、城市管理等有关部门在各自职责范围内，共同做好自建房租住场所的规划、建设和管理工作。

机关、团体、企业、事业单位及其他组织负责本单位或者服务管理区域内自建房租住场所的消防安全管理工作。

第二章 消防安全职责

第六条 自建房出租人应履行下列消防责任：

（一）提供具备基本居住功能且符合消防安全要求的租住场所，签订消防安全责任书，明确出租方与承租方消防安全责任；

（二）核对登记承租人和共同居住人的身份证件信息，依法办理租赁登记备案，确保信息真实准确；

（三）对租住场所的电气线路和消防设施、器材进行日常管理和维护，并书面告知承租人消防设施、消防器材操作使用方法等消防安全常识和用火、用电、用气、电动车停放充电等消防安全注意事项；

（四）对租住场所定期进行消防安全检查，发现租住场所存在消防安全隐患的，应当及时消除或者督促承租人消除，保障承租人的居住安全；

（五）配合有关单位对租住场所实施消防安全管理；

（六）发现消防安全隐患和消防安全违法行为的，应当及时报告消防救援机构，并配合消防救援机构查处；

（七）接受消防安全等教育培训，掌握消防安全管理知识和技能；

（八）法律法规规定的其他消防职责。

第七条 承租人、经营者（或实际控制人）是消防安全责任人，应当履行以下消防安全职责：

（一）向出租人如实提供真实有效的身份证件，依法办理租赁登记备案；

（二）建立健全防火责任制和消防安全制度，配齐并维护保养消防设施、器材，确保完好有效；

（三）安全使用所居住的房屋，不得改变影响房屋安全的结构和使用功能，不得违规使用明火、电和燃气设施，不得违规停放电动车和为电动车充电；

（四）组织开展防火检查，保持疏散楼梯、疏散走道、安全出口畅通，发现租住场所存在火灾隐患的，应当及时消除或者通知出租人消除；

（五）不得擅自对租住场所进行改建、扩建；

（六）制定灭火和疏散预案，每年对从业人员进行消防安全教育培训和消防演练；

（七）及时报火警，组织引导人员疏散，组织扑救初期火灾；

（八）承租的房屋不准用于生产、储存、经营易燃、易爆、有毒等危险物品。

（九）法律法规规定的其他职责。

第八条 租住场所床位在十张以上的，出租人还应当履行以下消防安全管理职责：

（—）配备管理人员，制定管理制度，开展消防安全检查、宣传工作；

（二）安装符合技防标准的租住场所门禁视频系统；

（三）在租住场所的显眼位置悬挂和张贴消防安全管理的有关规定，并在租住场所内摆放相关的宣传教育资料；

（四）电气线路的规格应当满足用电设备负荷要求，电线、电缆应当穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃PVC电工套管保护，严禁私拉乱接电线、超负荷用电；

（五）疏散通道和公共区域应当设置消防应急照明灯和疏散指示标志，配备灭火器，安装智能火灾探测报警器；

（六）每间居室内应当安装智能火灾探测报警器，配备逃生防毒面具、灭火器、手电筒，并张贴安全疏散示意图。

第九条 消防救援机构负责租住场所消防安全综合监督管理工作，具体履行以下职责：

（一）依法对租住场所开展消防安全监督检查，定期组织开展租住场所消防安全演练活动及消防宣传培训，开展租住场所火灾警示教育；

（二）指导乡镇、街道和行政主管部门落实租住场所消防安全管理责任、开展租住场所消防安全检查；

（三）指导、督促出租人、管理人、承租人和共同居住人采取和实施消防安全防范措施；

（四）其他租住场所消防安全管理工作。

第十条 区政府标准化主管部门根据租住场所的消防安全需要，制定租住场所技防系统的技防标准及消防安全技术标准。

第十一条 区人民政府和有关职能部门应当规划、建设公共安全视频图像信息系统，完善公共消防基础设施建设。做好租住场所信息采集工作和消防安全隐患排查工作，发现存在安全问题的，应当及时通报消防安全主管部门。

第十二条 村民委员会、居民委员会应当组织制定防火安全公约，对自建房出租场所进行防火安全检查，协助人民政府和有关部门加强宣传教育与消防安全管理工作。供水、供电、供气、通信、有线电视等专业运营单位依法对自建房出租场所内由其管理的设施设备消防安全负责，并定期进行检查和维护。

第三章 消防安全条件

第十三条 有下列情形之一，不符合安全要求的房屋，不得用于租住场所：

（一）经鉴定为危险房屋的，不符合安全、防灾等工程建设强制性标准，存在违法建设、违法违规审批问题等安全风险情形的，不得用于租住；

（二）原规划为非居住用途的地下室或者半地下室；

（三）同一建筑物内设置生产、储存、经营易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品场所的；

（四）存在重大火灾、地质灾害等安全隐患的；

（五）法律法规规定不得用于租住的其他房屋。

第十四条 自建房租住场所应当符合下列消防安全条件：

（一）疏散楼梯、安全出口的设置不应少于2个且应当符合国家消防安全技术标准的相关要求；

（二）对国家消防安全技术标准允许仅设有一部疏散楼梯的居民自建多层出租房屋，应当在二层以上的每层设有外墙窗户的部位至少设置一部用于公共逃生的辅助逃生设施；

（三）窗户和阳台确需安装金属栅栏等设施的，应当能从内部设置易于开启的逃生窗，不得影响逃生疏散和灭火救援；

（四）三层以上的居民自建多层租住场所的疏散楼梯不得采用木结构楼梯或者未经防火保护的金属楼梯；

（五）对电动车停放、充电区域与租住场所设置在同一建筑的，应按照国家、自治区消防安全技术标准规范做好防火分隔，并配置智能独立式报警、简易喷淋、消防卷盘；

（六）严禁使用易燃可燃材料装修，不得大量使用木材、化纤织物、聚氨酯泡沫等燃烧时释放有毒气体的易燃、可燃装修材料，内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及安全出口，不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用；

（七）自建房租住场所内设置的小商铺、小作坊、小娱乐服务场所等应采用耐火极限不低于2.0小时的隔墙和1.0小时的楼板与其他场所分隔，隔墙上的门窗洞口应为能自行关闭的甲级防火门窗或固定防火窗；

（八）自建房出租场所应配备不少于2具4kg手提式ABC干粉灭火器或等同效能的水基型灭火器，面积超过75㎡的按照75㎡/每具的标准配置4kg以上手提式ABC干粉灭火器或等同效能的水基型灭火器；

（九）疏散走道应设置应急灯以及疏散指示标志，安全出口和疏散门的正上方应当设置标有“安全出口”字样的灯光疏散标志，疏散通道距地面1米以下的墙面上，应当设置带有箭头并标有“安全出口”字样的灯光疏散标志；

（十）法律法规以及国家、自治区消防安全技术标准规定的其他要求。

第十五条 自建房租住场所内安装、使用的燃气燃烧器具、电器产品应当符合法律、法规和相关安全技术标准。

出租人、承租人不得擅自改装、移动、拆除燃气设施，不得在不具备安全条件的场所内使用燃气。

出租人、承租人应当依法安全用电，不得超负荷用电或者实施其他危害用电安全的行为。出租人应当为出租房屋安装断路器（熔断器）和剩余电流动作保护器（漏电保护器）。

第十六条 鼓励和支持出租人、管理人主动安装符合技防标准的技防产品和技防系统，完善租住场所消防设施、设备和器材。

第四章 消防安全管理

第十七条 租住场所内禁止以下消防安全违法行为：

（一）生产、储存、经营易燃易爆等危险品；

（二）在不符合消防安全要求的居住出租房屋内停放电动车或者为电动车充电；

（三）占用、堵塞、封闭疏散楼梯、疏散通道、安全出口，在疏散楼梯、疏散通道、疏散平台、安全出口停放电动车或者为电动车充电等妨碍安全疏散行为；

（四）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施和器材；

（五）法律法规禁止的其他情形。

第十八条 自建房租住场所用火管理应符合下列要求：

（一）进行电焊、气焊等明火作业前，要清除作业地附近易燃可燃物，并配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；

（二）禁止在厨房、烧水间之外的其它部位使用明火，当必须使用时应采取防火防护措施，并安排专人负责看护；

（三）炉火、烟道等设施与可燃物之间应采取防火隔热措施，厨房的烟道应至少每季度清洗一次；

（四）厨房燃油、燃气管道应经常检查、检测和保养，不得超量、违规储存液化石油气、生物柴油、酒精等燃料。

第十九条 自建房租住场所用电管理应符合下列要求：

（一）不得擅自拉接临时电线和超负荷用电，配电线路应穿金属管或难燃套管保护，照明灯具等用电设备应安装在不燃烧体上；

（二）灯具的正下方不得堆放易燃、可燃物，各种灯具距离周围窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.50米；

（三）配电箱下不应堆放易燃、可燃物，不得私拉乱接电气线路，不得使用假冒伪劣插线板、电热器等电器产品；

（四）不得违规存放电动车并在场所内充电。

第二十条 自建房租住场所应设置消防安全标志或标牌，在消防设施、器材附近适当位置，用文字或图例标明名称和使用操作方法的消防设施标志，提示群众注意安全出口位置、爱护消防器材，电闸箱上设置“闭店前请切断电源”提示语等提示性标志，严禁吸烟、严禁使用明火、严禁堵塞占用安全通道、严禁乱拉电线、严禁燃放焰火等警示性标志。

第二十一条 自建房租住场所至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括：

（一）员工消防培训情况和值班值守人员情况；

（二）室内装饰装修及用火、用电、用气和危险品管理制度落实情况；

（三）场所设置位置、防火分隔和安全疏散设施情况；

（四）灭火和报警设施、应急照明和疏散指示标志运行情况；

（五）火灾隐患整改以及防范措施情况；

（六）其他法律法规需要检查的内容。

防火检查应填写检查记录。检查人员和被检查人员应当在检查记录上签名。

第二十二条 发现租住场所具有以下情形之一，不及时消除火灾隐患可能严重威胁公共安全的，应当依法对危险部位采取临时查封措施，出租人、承租人应当及时消除安全隐患：

（一）疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；

（二）违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的；

（三）违反消防技术标准，采用易燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的；

（四）其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患。

火灾隐患消除后，出租人、承租人可以向作出查封决定的消防救援机构申请解除查封。消防救援机构应当依法作出是否解除查封的决定，并送达当事人。

第二十三条 有关部门和镇人民政府、街道办事处的检查人员发现租住场所内存在改变影响房屋安全结构、使用功能，违规使用明火、电气和燃气设施，电动车在疏散通道、疏散楼梯间、安全出口等违规停放或充电等安全隐患的，应当劝阻、制止并督促出租人和承租人立即整改。出租人和承租人不予配合的，应当依法及时采取措施，消除隐患。

第五章　教育培训

第二十四条 自建房租住场所法定代表人或主要负责人应对员工上岗前开展消防安全教育，并至少每年对员工组织进行一次消防安全教育，包括以下内容：

（一）消防法律法规、消防安全制度、消防安全操作规程；

（二）本场所火灾危险性和防火措施；

（三）本场所消防设施器材操作使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生知识。

（五）应至少每年组织一次灭火和应急疏散演练；

新聘用上岗人员应开展岗前消防安全培训，确保经营者和员工掌握消防安全“一懂三会”（即：懂本场所火灾危险，会报警、会灭火、会逃生）。

第二十五条 自建房租住场所员工应履行下列消防安全职责：

（一）参加消防安全教育培训，严格执行消防安全管理制度、规定及安全操作规程；

（二）检查本岗位设施、设备、场地的消防安全情况，发现隐患及时排除并向场所负责人报告；

（三）熟悉本工作场所灭火器材、消防设施及安全出口的位置，发生火灾时及时组织引导人员安全疏散，并参加有组织的初起火灾扑救；

（四）指导、督促场所内人员遵守消防安全管理制度，制止影响消防安全的行为。

第二十六条 发生火灾时，出租人、承租人、员工应当及时报警，积极配合做好火灾扑救、火灾事故调查工作。

- 法律责任

第二十七条 租住场所有下列行为之一的，依照《中华人民共和国消防法》第六十条有关规定予以处罚：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。

有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。

第二十八条 违反本办法规定，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，依照《中华人民共和国消防法》第六十一条有关规定予以处罚。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。

第二十九条 违反本办法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，依照《中华人民共和国消防法》第六十四条有关规定予以处罚。

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；

（二）过失引起火灾的；

（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；

（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；

（五）故意破坏或者伪造火灾现场的；

（六）擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。

第三十条 违反本办法规定，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，依照《中华人民共和国消防法》第六十六条有关规定予以处罚。

第三十一条 建筑物的疏散通道、安全出口安装防盗设施或者建筑物设置楼体户外广告影响人员疏散和灭火救援，占用消防车通道或者消防登高扑救面的，由县级以上公安机关消防机构责令改正，拒不改正的，依照《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国消防法>办法》第五十八条有关规定予以处罚，并可以强制拆除，所需费用由违法行为人承担。

第三十二条 对违反本办法的其他行为，公安、自然资源和规划、住房城乡建设、城市管理等部门和消防救援机构在各自职责范围内，依法给予行政处罚或采取行政强制措施。

第三十三条 负有自建房租住场所监督管理职责的部门及其工作人员在自建房租住场所管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十四条 违反本办法的行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第七章 附 则

第三十五条 本办法所称出租场所中设置的小商铺、小作坊、小娱乐服务场所的消防安全管理参照本办法的有关规定执行。

小商铺是指经营面积不大于300平方米的商业场所；小作坊是指建筑高度不超过24米，且每层建筑面积不大于250平方米的加工、生产场所；小娱乐服务场所是指建筑面积在200平方米以下的娱乐服务场所等。

第三十六条 本办法自2022年 月 日起施行。