江审基建环审字〔2021〕56号

柳州市柳江区行政审批局关于柳州市锐科机械有限公司液压千斤顶、油泵、智能施工设备

生产项目环境影响报告表的批复

柳州市锐科机械有限公司：

你公司报来《关于柳州市锐科机械有限公司液压千斤顶、油泵、智能施工设备生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：

一、项目租用柳州市裕龙线缆有限公司现有厂房，位于柳州市柳江区新兴工业园新兴路7号，占地面积约4000平方米，项目为新建项目。项目建设内容主要包括：主生产车间、仓库、成品区、危废暂存间、一般工业固废暂存间、综合楼及配套的用电、给排水及环保处理设施等。生产设备主要包括：4台锯床、18台数控车床、3台摇臂钻等设备。项目建成后可年产：液压千斤顶6000套、油泵4000台、智能施工设备300套。项目总投资120万元，其中环保投资3.5万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2105-450206-04-01-295149，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施。项目在钻床、车床、锯床等加工工序中产生金属粉尘，经密闭厂房、加强厂房抽排风等措施处理后，须确保厂界无组织排放的颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

项目食堂油烟经集气罩收集+油烟净化器处理后，通过专用预留烟道排放；须确保油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施去除效率按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2规定执行。

（二）水污染防治措施。项目不产生工业废水，生活污水经三级化粪池处理，须确保外排废水中污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最后进入新兴工业园污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施。做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

废液压油、废切削液、废油桶、废矿物油等暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）要求建设、运行和管理。

（五）加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，落实环境风险防范措施，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

柳州市柳江区行政审批局

2021年7月21日

（此页无正文）

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2105-450206-04-01-295149

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2021年7月21日印发